## Slide 1
综合布线系统解决方案
——智能楼宇综合布线专业提供商

## Slide 2: 内容纲要
综合布线基础篇
产品
线缆
设备
方案
图解
方案
综合布线
系统
产品及方案
图解方案
介绍

## Slide 3: 综合布线系统基础篇
综合布线系统的特点
兼容性
灵活性
先进性
综合布线系统的组成
开放性
工作区子系统
水平区子系统
可靠性
经济性
建筑群子系统
垂直区子系统
管理子系统
设备子系统

## Slide 4: 综合布线系统基础篇
综
合
布
线
系
统
结
构

## Slide 5: 综合布线系统基础篇
工作区子系统的组成：信息模块（语音、数据）、面板（单、双口）、跳线、底盒、地面插座（地面数据插座、语音插座、地面电源插座）
工作区
子系统

## Slide 6: 综合布线系统基础篇
水平区子系统的组成：水平电缆和中间配线设备（CP点）一般由双绞线（五类；超五类屏蔽/非屏蔽；六类屏蔽/非屏蔽；）光缆（单模、多模、室内、室外光纤）大对数线缆（室内、室外）
水平区
子系统

## Slide 7: 综合布线系统基础篇
管理
子系统
管理子系统组成部份：机柜（语音机柜、数据机柜）、配线架（光纤配线架、110配线架、模块化非屏蔽/屏蔽、固定式配线架）、理线器、 网络交换机、光跳线、语音跳线、网络跳线、光耦合器件、

## Slide 8: 综合布线系统基础篇
垂直区
子系统
垂直区子系统的组成： 光缆（单、多模）、双绞线、
大对数线缆（语音）

## Slide 9: 综合布线系统基础篇
设备
子系统
设备子系统组成部份：机柜（数据机柜、语音机柜）、配线架（光纤配线架、110配线架、固定式、模块化屏蔽/非屏蔽）、理线架、 网络交换机、光跳线、网跳跳线、语音跳线、光纤耦合器件、计算机主机、程控交换机等。

## Slide 10
综合布线系统产品
一、线缆篇（网线、大对数、光纤等）

## Slide 11
二、接插件篇（配线架、配线架、模块、面板等）
综合布线系统产品

## Slide 12
三、接插件篇（水晶头、跳线、地毯插、耦合器等）
综合布线系统产品

## Slide 13
三、机柜篇
综合布线系统产品

## Slide 14: 六 类 布 线 系 统 解 决 方 案
综合布线系统解决方案
常
见
的
几
种
解
决
方
案

## Slide 15: 超 五 类 布 线 系 统 解 决 方 案
综合布线系统解决方案
常
见
的
几
种
解
决
方
案

## Slide 16: 光 纤 布 线 系 统 解 决 方 案
综合布线系统解决方案
常
见
的
几
种
解
决
方
案

## Slide 17: 综合布线产品选型原则
  满足功能需求
  结合环境实际
  选用同一品牌的产品
  符合相关标准
  技术性与经济性相结合
  尽量将综合布线系统纳入到建筑物整体规划、设计和建设之中。
  尽可能将更多的信息系统纳入到综合布线系统。
  长远规划思想，保持一定的先进性。
  扩展性
  标准化。
  灵活的管理方式。

## Slide 18: 一、综合布线方案的设计步骤
  ① 分析用户需求
  ② 获取建筑物平面图。
  ③ 系统结构设计（总体的、局部的）
  ④ 布线路由设计（室内、室外）
  ⑤ 可行性论证
  ⑥ 绘制综合布线施工图
  ⑦ 编制综合布线用料清单
综合布线系统解决方案

## Slide 19
综合布线系统解决方案
  用户需求分析（了解、咨询）
  -- 用户建筑综合布线涉及的系统（例如：网络、电视、电话等）
  -- 系统线缆设备的选购及线缆敷设方式（有无特殊要求）
  -- 系统机房及楼层配线间位置的设定
  -- 了解建筑物的特性、信息点数、特殊配置要求、系统需要实现的功能；
  -- 索取建筑物的设计图纸或者具体要求的电子文件；

## Slide 20
综合布线网络的核心构建

## Slide 21
布线系统设计时的次序
工作区
子系统
水平区
子系统
垂直区
子系统
管理
子系统
设备
子系统
建筑群
子系统
综合布线系统解决方案

## Slide 22
综合布线点位统计图解
综合布线系统解决方案

## Slide 23: 综合布线系统的路由设计
桥架及线管的分类
综合布线系统中除了线缆外，槽管是一个重要的组成部分，一
般来说：金属槽、PVC槽 、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性
材料；
桥架的规格型号
金属槽由槽底和槽盖组成，每根槽一般长度为2米，槽与槽连接
时使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。 常用规格：50mm×100mm、
100mm×100mm、100mm×200mm、100mm×300mm、200×400mm等；
桥架及线管在特定的区域环境采用不同的敷设方式（如、地埋、
架空、半开放式等）
综合布线系统解决方案

## Slide 24
桥架：分为梯级式、托盘式、槽式
托盘式

## Slide 25: 槽式：全封闭电缆桥架，适用于敷设计算机线缆、通信线缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。对屏蔽干扰、重腐蚀环境中电缆防护有较好的防护效果，适用于室外线路和需要屏蔽的场所。

## Slide 26
托盘式

## Slide 27
综合布线桥架安装图解

## Slide 28
综合布线管线安装图解

## Slide 29
综合布线系统解决方案
综合布线采购清单图解

## Slide 30
综合布线系统解决方案
综合布线系统设 计的文字述说

## Slide 31
谢谢大家！