## Slide 1
综合布线技术交流会（一）
主办单位
江西唯康信息网络有限公司

## Slide 2: 进程安排：
综合布线标准及其组织
六类布线系统浅析
光缆部分
六个子系统介绍及产品说明
网络应用与综合布线系统的关系
综合布线工程施工与安装
验收测试
VCOM新产品型号介绍

## Slide 3: 综合布线国际主要标准化组织
国际标准化组织
国际电工委员会
美国电信工业协会
美国电子工业协会
欧洲电工标准化委员会
Notes: 需更改

## Slide 4: 综合布线国际主要标准
ISO/IEC 11801 《信息技术－用户通用布线标准》
标准确立了产品评估指标“类”，同时由产品组合的整体性能指标“级”
TIA/EIA 568A 《商用建筑通信布线标准》
替代了91年颁布的568标准，五类布线标准登场。
2000年，TIA/EIA 568A-5标准公布,超五类时代来临。
CELENEC EN50173： 《信息技术－通用布线标准》
欧洲的布线标准
更多的附录……

## Slide 5
综合布线国内标准组织及主要规范
信息产业部
GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
信息产业部
GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》
原邮电部数据通信研究所
YD/T1013-1999《综合布线系统电气特性通用测试方法》
其它地方标准……

## Slide 6: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
1995 ANSI TIA/EIA 568A 的目的
◢ 本标准的目的是规划和安装商业楼宇配线系统。
◢ 本标准确定了连接有关元件的各种配线系统配置的性能和准则。

## Slide 7: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
1995 ANSI TIA/EIA 568A 的要点
综合布线系统的六个子系统
◢ 工作区子系统（Work Area)
◢ 水平区子系统（Horizontal Cabling)
◢ 主干线系统 （Backbone Cabling)
◢ 主设备机房 （Equipment Room)
◢ 分线箱系统 （Telecommunications Closet)
◢ 出入口设施 （Building Entrance)

## Slide 8: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
1995 ANSI TIA/EIA 568A 的要点
◢ 提出了10O欧姆非屏蔽双绞线（UTP)布线系统的思想和分级概念。
◢ 10O欧姆非屏蔽双绞线（UTP)布线系统，包括水平布线系统、主干布线系统
◢ 分级概念：
Category3(3类）：线缆最高支持运行频率为16MHz.
Category4(4类）：线缆最高支持运行频率为20MHz.
Category5(5类）：线缆最高支持运行频率为100MHz

## Slide 9: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
1995 ANSI TIA/EIA 568A 的要点
◢ 包括水平布线系统的拓扑结构、距离规定、可用线缆、介质选择原则、安装规定以及接地问题。
◢ 包括主干布线系统的拓扑结构、距离规定、可用线缆、介质选择原则、安装规定以及接地问题。
◢ 包括工作区、电信间、设备间、出入口设施的设计安装原则。
对100欧姆非屏蔽双绞线（UTP)布线系统做出定义：

## Slide 10: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
1995 ANSI TIA/EIA 568A 的要点
◢ 水平UTP电缆参数：阻抗、电阻、电容、绝缘、强度、色码、标记、线对、线规、衰减、近端串扰（NEXT)、回流损耗等。
◢主干UTP电缆参数：阻抗、电阻、电容、绝缘、强度、色码、线规、标记、芯线组合、包层护套、衰减、近端串扰（NEXT)、回流损耗等。
◢ UTP接插件参数规定
◢ Patch Cable跳线参数规定
对100欧姆非屏蔽双绞线（UTP)布线系统的线缆及接插件
做出定义：

## Slide 11: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
1995年－2000年 ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》内容的增加
◢A-1:1997年增加了对传输延迟（Propagation Delay)和延迟偏离（Delay Skew)的规范
◢A-2:1998年增加了非屏蔽NEXT值测试方法
◢A-3:1998年为满足开放办公区布线的要求，修订了混合电缆的性能规范
◢A-4:1999年非屏蔽双绞线成型跳线NEXT损耗测试方法
◢A-5:2000年增加了100欧姆4对增强型5类布线技术规范

## Slide 12: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
相关补充标准：
标准名称 | 规范目的或名称 | 描述 | 备注
TIA/EIA TSB95 | 让五类布线系统支持千兆以太网 | 最早的超五类标准 | 现已归入TIA /EIA 568B.1中
TIA/EIA TSB67-1995 | 布线系统性能现场测试标准 | 有4项测试内容 | 现已归入TIA /EIA 568B.1中
TIA/EIA 569A | 商用建筑通信路径和间隔标准 | 对布线系统设计和施工的重要规范 | 至2001年有7个附录
TIA/EIA 606 | 商用建筑通信设施管理标准 | 有电信间、多个电信间、多个建筑物、多个地理位置4个类别 | 
TIA/EIA 607 | 屏蔽与接地要求 | 为强制性标准 | 

## Slide 13: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
水平UTP电缆性能测试参数：
五类双绞线截面示意图
（UTP)
主要参数：
接线图(Wire Map）(开路/短路/错对/串绕)
长度（Length)
衰减（ATTENUATION)
近端串扰（NEXT)
Propagation Delay传输延迟
Delay Skew 延迟偏离
近端串扰衰减比（ACR)
PS NEXT 综合近端串扰
Return Loss 回波损耗
EL FEXT 等效远端串扰
PS ELFEXT综合等效远端串扰
注：红色为CAT5E新增测试项目

## Slide 14: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
链路性能测试模型：

## Slide 15
链路性能测试模型：

## Slide 16
Wire Map 接线图
连通性，开路、短路、串绕等测试
T568B
T568A

## Slide 17: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
Reversed Pair 反接
Crossed Pair 错对(跨接)

## Slide 18: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
Split Pair串绕
从不同绕对中组合新的绕对
连通性测试正常
会产生极大近端串扰

## Slide 19: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
长度（Length）
信号在电缆中传输的速度用真空中光速的百分比表示
NVP =
speed at which pulse travels in cable
speed of light in vacuum
X100%
基本链路(Basic Link)90米
通道(Channel)100米
电缆的NVP值影响测量的精度
NVP 额定传输速度

## Slide 20: ANSI TIA/EIA 568A《商用建筑通信布线标准》
系统分级和传输距离限值

## Slide 21
Attenuation衰减
dB Loss
Signal Source
Signal Receiver
衰减与下列因素有关:
电缆线径
频率
温度
链路长度
湿度

## Slide 25
近端串扰(NEXT)
NEXT－测试来自另一对线的干扰
近端串扰－因为在信号发送端测试信号的泄漏
NEXT－与温度和导管关系不大
NEXT－对高速网络影响很大
NEXT－规定要求进行双向测试
Transmit
发送
Receive
接收
信号
信号

## Slide 28
ACR衰减串扰比
衰减串扰比或衰减与串扰的差(以分贝表示)
通过衰减和近端串扰的测试结果计算出来
类似信号噪声比
ACR = NEXT - Attenuation(dB)

## Slide 29
传输延迟及延迟偏离

## Slide 30
Power Sum NEXT 综合功率近端串扰
Notes: 本页开始介绍568A的性能参数要去：NEXT/ACR等。

## Slide 32
远端串扰(FEXT)
FEXT
发送端
接收端

## Slide 33
FEXT
发送端
接收端
发送端
等效远端串扰(ELFEXT)
ELFEXT＝FEXT－Attenuation

## Slide 34
发送端
接收端
发送端
发送端
Power Sum ELFEXT (PSELFEXT)

## Slide 35
在整个频率范围特性阻抗与100欧姆之间的偏离
原因
  电缆生产厂生产过程的变化
  连接头
  安装
Return Loss 回波损耗
R/2
R/2
R
源端的
输入信号
源端的
反射信号
负载端的
信号衰减
Link

## Slide 36: 谢谢