## Slide 1
——大对数语音，光纤产品介绍
江西唯康网络信息有限公司

## Slide 2
大对数语音布线系统

## Slide 3: 语 音 系 统
语音布线系统实现了数据、语音的同缆传输，简化了路由的布线难度和充分体现综合布线系统的优越性。此系统包括以下组件：
Vcom大对数电缆
Vcom 语音模块
语音跳线
—B系列：RJ45 TO 110、 C系列110 TO 110、
C系列：RJ45 TO RJ11
Vcom110配线架
110 IDC端子

## Slide 4: 大对数电缆
性能超过TIA/EIA 568A或ISO/IEC 11801三类或五类标准
三类线缆满足语音及IEEE802.3 10BASE-T以太网要求
五类线缆满足语音及IEEE802.3 100BASE-TX以太网要求
PVC(灰色)外被适用于室内
PE(黑色)外被适用于室外

## Slide 5: 110配线架
结构化设计，标准19英寸结构，安装方便
符合TIA/EIA568B和ISO/IEC11801标准
100对配线架适合安装于19英寸标准机柜或机架
50对带腿配线架适用于挂墙
前端附有主色标记：白、红、黑、黄、紫，并且是在每5对之间分开，方便为安放线缆时的察看作指引和打线。
标准配备有5个4对端子和1个五对端子
打线工具：110型或Krone型皆可
产品提供20~25年质保

## Slide 6: 语音模块MOU11WH-1
采用专利的IDC设计（4芯IDC端子），适用于23－26AWG线径电缆。
插座主体采用防火塑料材料符合UL94V－0材料
插座芯采用50u镀金
与VCOM86型面板完全兼容
提供RJ11/RJ45接口两种产品
防尘盖设计，有效防止灰尘进入

## Slide 7: 语音/数据跳线
跳线连接头有三种：110头、RJ45和RJ11
水晶头无损耗插拔次数可达1000次以上。
水晶头采用T568B端接线序，110头采用蓝、橙、绿、棕排法
RJ45 TO RJ11（D系列）中，RJ11接头排法为：绿白、橙、橙白、绿
符合规范标准：TIA/EIA-568B超五类标准；ISO/IEC 11801 Class D
符合:EMC标准, CM/CMR燃烧测试
产品有1对、2对、4对可供选择

## Slide 8
语音/数据跳线

## Slide 9
端接工具
  1 线对工具
  4 线对工具
  可更换刀片
110 IDC端子
  4﹠5线对
  Vcom标配为5个4对和一个5对
110语音系统其他配件

## Slide 10
Vcom工具系统
1对打线刀
5对打线刀
压线钳
剥线刀

## Slide 11
机柜系统
挂墙柜（焊接或组装）
落地柜（焊接或组装）

## Slide 12
光纤布线系统
光纤解决方案，为客户提供一个高带宽、高传输系统的远距离传输系统，并且不受电磁干扰。此系统包括：
光缆
—中心束管式铠装光缆、松套层绞式双铠装光缆 、自承式架空光缆 、室内单芯单元光缆
光纤跳线
光纤配线架
光纤盒
光纤耦合器/光纤头

## Slide 13
光纤布线系统
光纤优点:长距离,高带宽,抗干扰
Lost power
INPUT
Output
Return loss/reflectance

## Slide 14
    室内/室外
    架空/直埋
    单模/多模
    四芯/六芯/八芯/… …
光缆的类别

## Slide 15
光缆的芯径
单模和多模光缆
Core（微米）
Cladding（微米）
单模(世界通用)
多模(欧洲日本）
老式多模光纤
多模(美国）
8/9
50
62.5
100
125
125
125
140

## Slide 16
光缆的带宽（含义）
单模光缆
多模光缆
Core/Cladding
光源
模式带宽
波长
8/125
激 光
1310/1550
标准未给出
62.5/125 50/125
LED/激光
850/1300
160/500
单模和多模光缆

## Slide 17
中心束管式铠装光缆
室外光缆
—适用于架空、管道、敷设、长途通 信、局间通信
—优良的阻水层，具有良好的抗渗水 能力
—结构紧凑，重量轻，钢带铠装抗压性能优良
直埋光缆
—适用于架空、管道、敷设、长途通信、局间通信
—优良的阻水层，具有良好的抗渗水能力
—结构紧凑，重量轻，钢带铠装抗压性能优良
—双护套双铠装，抗侧压性能优良

## Slide 18
松套层绞式双铠装光缆
直埋光缆
—适用于直埋、对防潮、防鼠等要求较高的场合
—双面覆塑铝带平纵包粘接护套、防潮性能优良
—双护套双铠装结构、抗侧压性能优良
防雷型光缆
—高承张芳纶纱周边加强、油膏保护光纤，防水性能优良
—多芯数可选，线径小，重量轻
—适用于室内外有防雷要求的场合

## Slide 19
自承式架空光缆
全绝缘、不锈钢或电镀钢自承架空缆线结构
设计适合NESC风小等级
可使安装成本减半

## Slide 20
室内单芯单元光缆
柔软、弯曲半径小、受力应变性能优良
可选用阻燃或不沿燃外护套，并可提供LSOH护套
端头可直接制作SC等活动连接头
适用于架空、管道、托架等敷设条件

## Slide 21
光 纤 跳 线
提供ST、SC、FC、LC、MT-RJ各种接头可选
多模包括50/125、62.5/125、OM3 50/125三种类型
阻燃型外被
长度可以自由定做
单模光纤：一般光纤跳线用黄色表示，接头和保护套为蓝色；传输距离较长。
多模光纤：一般光纤跳线用橙色表示，也有的用灰色表示，接头和保护套用米色或者黑色；传输距离较短
FC-FC
SC-SC

## Slide 22
光纤配线架
多种耦合接口：12口、18口、24口、48口可供选择
结构紧凑，用于光纤熔接、光路调整、光缆保护等
安装于19英寸标准机柜
符合ISO/IEC 11801标准

## Slide 23
光 纤 盒
多种耦合接口：8口、12口、24口可供选择
结构紧凑，用于光纤熔接、光路调整、光缆保护等
直接安装于墙面
符合ISO/IEC 11801标准

## Slide 24
光纤耦合器/光纤头
不同接头的光纤耦合器
FC
SC-单工
SC-双工
LC
ST

## Slide 25
SC Connectors and Couplers
LC
OptiSPEED 连接器及耦合器

## Slide 26
谢谢